## Slide 1: Електрична кола једносмјерне струје

## Slide 2: Настанак струје
Струја представља усмјерено кретање наелектрисања.
Ознака: I
Јединица: ампер [A]
Сама физичка величина мјери колико је брзо то кретање:
Да би се јавила у проводнику потребно је:
  Разлика потенцијала (напон) на крајевима проводника или електрично поље
  Неки начин да се на једној страни одводи вишак негативног наелектрисања а на другој страни доводи ново наелектрисање.
Проводни
материјал
-
-
-
-
-
-
-
-
Е
U
+

## Slide 3: Дејства електричне струје
Топлота
Појава магнетног поља
Хемијска дејства
  електролиза

## Slide 4: Електрично коло / струјни круг
Основни дјелови електричног кола:
Извор електричне енергије
Спојни проводници
Потрошач
Да би струја текла кроз коло мора да постоји струјни круг, пут од позитивног краја извора до негативног!!

## Slide 5: Потрошачи: отпорници
Европски
Амерички

## Slide 6: Специјални отпорници/потрошачи
Реостат / промјенљиви отпорник
потенциометар
сијалица
осигурач

## Slide 7: Извори електромоторне силе синоними: извор, извор електричне енергије, извор емс
Није извор.
Уземљење >
V=0V
G
генератор
< Електрохемијски извори
„батерије“
+
Извор наизмјеничног напона
Извор једносмјерног напона
Извор струје

## Slide 8: Једноставно електрично коло
+
прекидач

## Slide 9: Струјни круг
Да би струја протекла кроз неки елемент кола мора да постоји пут од + стране извора до елемента и од елемента до – стране извора. При томе се не може користити исти проводник у оба смјера.

## Slide 10: Струја, густина струје и наелектрисање
1А = 1 C/s
Амперчас је јединица наелектрисања.
Густина струје
Ознака: Ј

## Slide 11: Смјер струје у односу на смјер кретања наелектрисања
Смјер струје
+
-
-
-
+
+
Смјер кретања наелектрисања - електорна

## Slide 12: Означавање величина у колу
I1
I3
I2
+
U2
+
U3
U2=-U3
U1
U2

## Slide 13: 1. Кирхофов закон
Онолико колико струје уђе мора и да изађе.
I1
I3
I2
I1
I5
I1=I5

## Slide 14: Омов закон и отпорност
Отпорност је карактеристика која описује колико се неки елемент кола супроставља пролазку струје кроз њега.
Отпорност је коефицијент пропорционалности између напона и струје.
Ознака: R
Јединица: ом [Ω]
I1
U = E
Омов закон:
Специфична отпорност
Површина попречног пресјека
Дужина проводника
ПРОВОДНОСТ
Карактеристика која описује колико је нешто добар проводник електричне енергије:
Ознака: G
Јединица: сименс [S]

## Slide 15: Кратак спој
I1
U = E
Кратак спој
R=0Ω
I=U/0Ω=∞A!!

## Slide 16: Џулов закон
Снага [W]
Снага је мјера брзине трошења енергије.
Већина потрошене енергије у колу потроши се на гријање елемената.

## Slide 17: Задатак 1
Кроз отпорник протиче струја од 110 mA при напону од 16,5 V. Израчунај отпорност отпорника и колика је снага на отпорнику.
I = 110 mA = 110 10-3 A
U = 16,5 V
I = U/R =>

## Slide 18: Везе отпорника
Редна веза
Паралелна веза

## Slide 19: Задатак 2
Израчунај еквивалентну отпорност следећих кола:

## Slide 21
Редна веза: R12

## Slide 22
A
B

## Slide 23
B
Ова два отпорника не учествују у колу због доњег проводника који их прескаче. Такође пошто је напон између двије исте тачке 0, струја не може тећи кроз њих.
Re = R

## Slide 24: Задатак 3
У колу на слици познато је: R1 = 300 Ω; R2 = 600 Ω; R3 = 600 Ω; R4 = 180 Ω; R5 = 200 Ω; R6 = 400 Ω; R7 = 300 Ω.
Колики је еквивалентни отпор између тачака A и B, када је:
a) P отворен;
b) P затворен

## Slide 25
R1 = 300 Ω; R2 = 600 Ω; R3 = 600 Ω; R4 = 180 Ω; R5 = 200 Ω; R6 = 400 Ω; R7 = 300 Ω
P отворен – прекидач НИЈЕ укључен

## Slide 26
R1 = 300 Ω; R2 = 600 Ω; R3 = 600 Ω; R4 = 180 Ω; R5 = 200 Ω; R6 = 400 Ω; R7 = 300 Ω
P отворен – прекидач ЈЕСТЕ укључен

## Slide 27: Задатак 4
Ријеши коло на слици (одреди све струје и напоне на свим отпорницима). Знано је: E = 10,4 V, R1 = 5kΩ, R2=300 Ω и R3= 600 Ω.

## Slide 28
E = 10,4 V, R1 = 5kΩ, R2=300 Ω и R3= 600 Ω
I
I
U1
U23
U23
I2
I3

## Slide 29: Задатак 4
Ријеши коло на слици (одреди све струје и напоне на свим отпорницима). Знано је: E = 10 V, R1 = 5kΩ, R2=60 kΩ, R3= 60 kΩ, R4= 20 kΩ и R5= 40 kΩ.

## Slide 30
А
B
C
D
Ако су два чвора повезана са проводником без отпора на њему, онда се те двије тачке једна тачка!
А=B
C=D
А
C

## Slide 31
E = 10 V, R1 = 5kΩ, R2=60 kΩ, R3= 60 kΩ, R4= 20 kΩ и R5= 40 kΩ.
I1
U2345
U2345
I2
I3
I45
I45
U4
U5

## Slide 32: 2. Кирхофов закон
Пад напона по путањи по колу која почиње и завршава се у истој тачки је 0.
А

## Slide 33: Рачунање пада напона између двије тачке по контури
Произвољно обиљежити струје у колу. Ако су елементи везани редно, кроз њих тече иста струја.
Крене се од тачке на већем потенцијалу према тачки на нижем и биљежимо падове напона на сваком елементу по следећим правилима.
А
B
I1
I3
I2
Смјер кретања
по колу
Смјер струје
In
Rn
Ситуација
Пишемо:
In
Rn
+
Еk
+
Еk

## Slide 34: Примјер: Напон између тачака А и Б
А
B
I1
I3
I2
Било који пут између А и Б би био валидан,
Само да се крене од А ка Б.

## Slide 35: Писање једначине по 2. Кирхофовом закону
Пише се исто као да рачунамо пад напона, само што сада почињемо и завршавамо у истој тачки ток идемо по одређеном путу тј. КОНТУРИ.
Можемо почети из било које тачке на контури. У овом примјеру почећу одавдје.
I1
I2
I5
I4
I3
3
0 јер је напон између двије исте тачке 0. почели смо и вратили се у исту тачку.

## Slide 36: Писање система једначина за рјешавање кола
Одредити колико има струја у колу. Свака грана (редно везани елементи) има своју струју. Смјерови могу бити произвољни. Онолико колико нађемо струја треба нам једначина! (овдје имамо 5 струја => 5 једначина)
Одреди број чворова у колу. Ако су два чвора кратко спојена то је један чвор. (овдје имамо 3 чвора).
Стога треба нам:
  Број чворова – 1 = 3-1 = 2 једначине по 1. Кирхофовом з.
  Остале по 2. К.З.: 5-2=3 једначине.
Написати једначине по 1. Кирхофовом закону (К.З.). Произвољно одабрати чворове које посматрамо. У овом случају A и C.
I1
I2
I5
I4
I3
А
B
C

## Slide 37: Писање система једначина за рјешавање кола
Одабрати онолико контура колико нам треба једначина по 2. К.З. У овом случају ТРИ. Свака контура треба да има једну грану кроз коју остале не иду. Смјер по контури је произвоља
Написати једначине по 2. Кирхофовом закону по тим контурама (обиљежене са I-III)
I1
I2
I5
I4
I3
А
B
C
I
II
III

## Slide 38: Писање система једначина за рјешавање кола
Једначине по 1. КЗ и једначине по 2. КЗ заједно чине систем једначина.
Није дио једначина већ само обиљежава по чему је која писана!
По 1. Кирхофовом закону
По 2. Кирхофовом закону