## Slide 1: Магнетисање материјала: крива магнећења/ хистерезис
B
H
Hmax
-Hc
Корективно поље
Bmax
Br
Hc
-Br
Резидуална
индукција
0
Магнетно засићење

## Slide 2: Објашњење графика:
H – оса магнетног поља показује колико је спољашње поље.
B – оса магнетне индукције показује колико је укупно поље унутар материјала.
Магнетно засићење: Феромагнетни материјал има лимит изнад којег се не може добити јача магнетна индукција унутар материјала .
Резидуална индукција: Феромагнетни материјал који је био у спољњем магнетном пољу и даље посједује магнетно () поље након што се спољње поље угаси ().
Корективно поље: Да би се поље унутар материјала довело назад на , мора се довести спољње поље обрнутог смјера јачине .

## Slide 3: Подјела феромагнетних материјала
Према томе колико се лако намагнетишу и размагнетишу:
  Тврде феромагнетике
  Меке феромагнетике
На доњој слици су приказане криве хистерезиса за ове двије врсте:

## Slide 4: Тврди и меки феромагнетици
Меки феромагнетици се користе у трансформаторима, моторима итд. Тамо је важно да беспотребно не трошимо енергију на размагнетисање материјала. За ову сврху је пожељно да је хистерезис што тањи.
Тврди феромагнетици се користе за електромагнете и друге сврхе гдје нам одговара да материјал задржи магнетна својства дуго након што се спољње поље уклони.