## Slide 1: Осцилоскоп

## Slide 3
Временски дијаграм
Осцилоскоп је мјерни уређај помоћу којега се може приказати веменски дијаграм напона на који је он прикачен. Такође омогућава мјерење параметара са тог временског дијаграма.

## Slide 4: Сонда (probe)
Сонда је уређај којим повезујемо осцилоскоп са колом и напоном у њему који желимо приказати.

## Slide 5
CH1 и CH2 означава канал (chanel) 1 и 2, улазе на које се сонде каче.
Број канала одређује колико се напона у исто вријеме може надгледати.

## Slide 7: Резолуција
Размјера дијаграма који осцилоскоп приказује по вертикали и хоризонтали се подешава преко:
  вертикална/напонска резолуција
  хоризонтална/временска резолуција
Вертикална резолуција се подешава посебно за сваки канал.
Хоризонтална резолуција се подешава за све канале одједном.

## Slide 8: Резолуција
Резолуција се изражава као напон/вријеме по коцкици.

## Slide 9: Подешавања
Вертикална резолуција:
Хоризонтална резолуција:

## Slide 10
Временска резолуција
Напонска/вертикална
резолуција
50μs
0,1V
50μs
0,1V

## Slide 11: Trigger
Тригер подешавање подешава на који начин осцилоскоп одређује t=0. Неправилно подешен окидач проузрокује да слика на осцилоскопу није константна.