## Slide 1: Кола једносмјерне струје

## Slide 2: Електрична струја
Струја представља усмјерено кретање наелектрисања.
Ознака: I
Јединица: ампер [A]
Сама физичка величина мјери колики је проток наелектрисања:
Да би се јавила у проводнику потребно је:
  Разлика потенцијала (напон) на крајевима проводника или електрично поље
  Неки начин да се на једној страни одводи вишак негативног наелектрисања а на другој страни доводи ново наелектрисање.
-
-
-
-
Проводник
+

## Slide 3: Електрично коло / струјни круг
Основни дјелови електричног кола:
Извор електромоторне силе (ЕМС): нпр. извор напона. Погони наелектрисање. [V]
Спојни проводници
Потрошач

## Slide 4
+
-

## Slide 5: Симболи: Потрошачи
Европски
Амерички
Отпорници
Други потрошачи
Реостат / промјенљиви отпорник
сијалица
потенциометар
осигурач
НИЈЕ отпорник ни потрошач

## Slide 6: Симболи: Извори ЕМС
+
Извор једносмјерног напона:
Електрохемијски извор напона:
Врста извора једносмјерног напона. Најчешће батерија. + није потребно писати.
+
Како се батерија НЕ црта!
G
генератор
Није извор.
Уземљење >
V=0V
Основно својство извора ЕМС је колику ЕМС дају (ознака E) изражену у ВОЛТИМА.
То јесте колики је напон између + и – прикључка.

## Slide 7: Други симболи извора ЕМС

## Slide 8: Једноставно електрично коло
+
прекидач
Отворен прекидач:
струја не може да протече
Затворен прекидач:
струја може да протече

## Slide 9: Струјни круг
Да би струја протекла кроз неки елемент кола мора да постоји пут од + стране извора до елемента и од елемента до – стране извора. При томе се не може користити исти проводник у оба смјера.

## Slide 10: Смјер струје у односу на смјер кретања наелектрисања
Смјер струје
+
-
-
-
+
+
Смјер кретања наелектрисања - електорна

## Slide 11: Отпорност
Скаларна величина која описује колико се неки елемент супротставља провођењу струје.
Ознака: R
Јединица: Ом [Ω]
Отпорност жице:
Површина попречног пресјека
Дужина проводника
Специфична отпорност:
Зависи од врсте материјала
ПРОВОДНОСТ
Карактеристика која описује колико је нешто добар проводник електричне енергије:
Ознака: G
Јединица: сименс [S]

## Slide 12: Омов закон
Показује везу између струје, напона и отпорности.
Из горњих можемо закључити:
  Са већом отпорношћу струја опада.
  Са већим напоном струја расте.
  Ако иста струја пролази кроз елементе различите отпорности, већи напон је на ономе који има већу отпорност.

## Slide 13: 1. Кирхофов закон
Онолико колико струје уђе мора и да изађе.
I1
I3
I2

## Slide 14: Чвор:
Чвор представља мјесто гдје се више од два проводника спајају.
Два чвора који су повезани проводником без отпорника између су у ствари један чвор.
Два начина обиљежавања чворова:
Јесте чвор
Није чвор
Чвор обиљежи кругом
Непостојање чвора обиљежи прескоком

## Slide 15: Редна веза
Код редне везе иста струја тече кроз све елементе.
Не смије бити чвор између елемената.
Доња два отпорника нису у редној вези.

## Slide 16: Паралелна веза
Елементи су у паралелној вези када су везани на исте двије тачке.
Напон на свим елементима је једнак јер су везани на исте двије тачке.
Струје кроз елементе зависе од отпорности и не морају бити једнаке.
+
+
+
А
B

## Slide 17: Еквивалентна отпорност
Еквивалентна отпорност нам омогућава да замјенимо више отпорника/потрошача са једним потрошачем без да промјенимо коло.
Еквивалентна отпорност редне везе:
Еквивалентна отпорност паралелне везе:

## Slide 18: Електрична кола
У шемама електричних кола користимо идеалне елементе за представљање стварних кола.
За проводнике сматрамо да немају отпорност => све тачке које проводник повезује су на истом потенцијалу.
Код електричних кола важно је ко је са киме повезан а НЕ гдје се нешто налази. Доња два кола су идентична:
+
Е
+
Е

## Slide 19: Кратак спој
Кратак спој је када зе изводи извора преспоје проводником.
Ово чини да је аутоматски отпорност између контаката .
Након тога сви елементи између те двије тачке могу се занемарити.
Због занемарљиве отпорности сада кроз коло тече максимална струја коју извор може дати што може довести до оштећења.
Појам кратког спајања се такође често користи за случајеве када се двије тачке које нису на извору повежу проводницима што елиминише коло између њих.
+
Кратак спој
+

## Slide 20: Пратећа дејства електричне струје
Основно дејство: усмјерено кретање наелектрисања.
Пратеће појаве електричне струје:
  Топлотно: Проводник се загријева.
  Магнетно: Јавља се магнетно поље око проводника.
  Хемијско: Проласком струје кроз растворе јављају се хемијске реакције и издвајају се материјали на електродама. Примјер: електролиза.

## Slide 21: Густина струје и наелектрисање
Количина наелектрисања у батерији се често изражава јединицом: mAh (милиамперчас).
Ова јединица у основи говори колика струја би испразнила батерију за један сат.
1А = 1 C/s
Густина струје
Ознака: Ј

## Slide 22: Џулов закон
Слободна наелектрисања која творе струју, приликом кретања се судрају са кристалном решетком и тиме предају дио своје енергије материјалу. Ова енергија се испољава као топлота.
Џулов закон дефинише колика се снага троши на загријевање проводника од стране струје.
Ако убацимо Омов закон:

## Slide 23: Напон између двије тачке у колу
Струја увјек тече од тачака на већем потенцијалу према тачки на нижем потенцијалу.
Тачке на већем потенцијалу обиљежавамо са +.
Напон између двије тачке у колу добијамо тако што кренемо од тачке на већем потенцијалу додајемо напоне.
Ако налетимо на + страну напона сабирамо а ако налетимо на – онда одузимамо.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

## Slide 24: 2. Кирхофов закон
Збир напона по контури је НУЛА!
Контура је пут по колу који почиње и завршава се у истој тачци.
+
+
+
контура
+
-
-
+
+
-
-
+

## Slide 25: Гране:
Грана је сачињена од елемената који су у редној вези између два чвора.
+
+
+