## Slide 1: MOSFET транзистори

## Slide 2: FET транзистори
Field
Effect
Transistor
Транзистор са ефектом поља
MOSFET је најчешће коришћен FET транзистор

## Slide 3: MOSFET
Најчешће коришћен транзистор у интегрисаним колима
По типу канала разликујемо:
  P-тип
  N-тип
По врсти канала разликујемо:
  Са уграђеним каналом
  Са индукованим каналом

## Slide 4: MOSFET са индукованим N каналом
P
N+
N+
S
G
D
Силицијум
Оксид – изолатор
UGS = 0 слиједи IDS = 0
Контакти: Дрејн (D), Сорс (S), Гејт (G)

## Slide 5: Принцип формирања канала
P
N+
N+
+ + + + + + + + + +
S
G
D
- - - - - - - N - - - - -
електрони
електрони
шупљине
Канал

## Slide 6: MOSFET са индукованим каналом (N-тип)
Без икаквог напона UGS, не проводи.
Довођењем позитивног UGS привлаче се електрони из P а одбијају се шупљине те се ствара канал (N-тип) кроз који може струја протећи.
Струја гејта је НУЛА!
G
гејт
D
дрејн
S
сорс

## Slide 7: MOSFET са индукованим P каналом
N
P+
P+
S
G
D
Силицијум
Оксид – изолатор
UGS = 0 слиједи IDS = 0
Контакти: Дрејн (D), Сорс (S), Гејт (G)

## Slide 8: Принцип формирања канала
N
P+
P+
- - - - - - - -
S
G
D
+ + + + + P + + + + +
шупљине
шупљине
електрони
Канал

## Slide 9: MOSFET са индукованим каналом (P-тип)
Довођењем негативног напона на гејт одбијају се електрони те се ствара канал (P-тип) кроз који може струја протећи.
G
гејт
D
дрејн
S
сорс

## Slide 10: MOSFET са уграђеним N каналом
P
N+
N+
S
G
D
Иако је UGS = 0 постоји струја јер постоји канал!
N

## Slide 11: MOSFET са уграђеним каналом
P
N+
N+
S
G
D
Силицијум
Оксид – изолатор
N
канал
- - - - - - - - -- - - -
електрони

## Slide 12: MOSFET са уграђеним каналом P-канал
N
P+
P+
S
G
D
P
+ + + + + + + + + +
Шупљине

## Slide 13: MOSFET са уграђеним каналом
За провођење је само довољан напон дрејн сорс због уграђеног канала.
Канал се затвара довођењем негативног потенцијала код N каналних и позитивног потенцијала код P каналних на гејт.
G
гејт
S
сорс
D
дрејн
G
гејт
S
сорс
D
дрејн
N-канални
P-канални

## Slide 14: Излазна карактеристика MOSFET са индукованим каналом
N-канални

## Slide 15: Излазна карактеристика N каналног MOSFET транзистора са уграђеним каналом

## Slide 16: Да ли транзистор може да проведе у зависности од напона на BE/GS
Транзистор | негативан | 0 | позитиван
NPN | Не проводи | Не проводи | Проводи
PNP | Проводи | Не проводи | Не проводи
MOSFET N-канал индукован | Не проводи | Не проводи | Проводи
MOSFET P-канал индукован | Проводи | Не проводи | Не проводи
MOSFET N-канал уграђен | Слабије проводи/ Не проводи | Проводи | Боље проводи
MOSFET P-канал уграђен | Боље проводи | Проводи | Слабије проводи/ Не проводи

## Slide 17: Симболи
 | Са уграђеним каналом | Са индукованим каналом
N-канални |  | 
P-канални |  |