## Slide 1: Електроника

## Slide 2: Структура атома
Електронски омотач и језгро
Електрони у омотачу су организовани у нивое према количини енергије коју посједују.
Валентни ниво и проводни ниво
  Валентни ниво је ниво са електронима највише енергије у атому. Најближи проводном нивоу.
  Проводни ниво садржи електроне који су добили довољно енергије да напусте атом и постану слободни електрони.
Енергетски процјеп: Разлика у енергији између валентног и проводног нивоа.

## Slide 3: Валентна и проводна зона
Енергија честице
Фермијева
енергија
Валентна
Проводна
енергетски
процјеп
Проводници
Полупроводници
Изолатори
Валентна
Валентна
Проводна
Проводна

## Slide 4: Код полупроводника
Процјеп је довољно мали да на собним температурама омогућава провођење.
Полупроводници:
  Силицијум
  Германијум
Силицијум има 4 валентна електрона.

## Slide 5: Структура полупроводника
Si
Si
Si
Si
Ковалентне везе
Валентни
електрони

## Slide 6: Слободан електрон и шупљина
Ако валентни електрон добије довољно енергије напушта атом и постаје слободан.
Атому недостаје електрон и има празно мјесто у валентном нивоу: шупљину.
Атом постаје позитиван јон.
Si
слободни
електрон
шупљина

## Slide 7: Кретање шупљина
Попуњавање шупљине слободним електроном: рекомбинација.
Шупљине се само привидно крећу.
ш+
ш+
Si
Si
Si
Si
е-

## Slide 8: “Кретање” шупљина и електрона
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

## Slide 9: Код чистог полупроводника
Број шупљина и електрона
  Једнак
  ВЕОМА мали => висока отпорност

## Slide 10: Допирање
Додавање примеса
5-валентне: фосфор, арсен, антимон
3-валентне: бор, галијум итд.
Концентрација: 1 атом примесе на 1.000-1.000.000 атома пп.

## Slide 11: N-тип
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
P
Si
ДОНОР
Слободан
електрон
Позитиван
јон

## Slide 12: N-тип
Додају се примјесе са 5 валентних електрона
Електронима примјесе је лако да постану слободни.
Већински носиоци наелектрисања су ЕЛЕКТРОНИ
Проводна зона
Валентна зона силицијума
валентна зона електрона примјесе

## Slide 13: P-тип
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
B
Si
АКЦЕПТОР
ШУПЉИНА

## Slide 14: P-тип
Додају се примјесе са 3 валентних електрона.
Електронима силицијума је лакше да попуне шупљину примјесе (бор) него да постану слободни.
Већински носиоци наелектрисања су ШУПЉИНЕ
Проводна зона
Валентна зона силицијума
валентна зона примјесе

## Slide 15: Кретање електрона и шупљина
Под дејством електричног поља
Дифузијом