## Slide 1: Тиристор

## Slide 2: Тиристор
P
N
P
N
анода (А)
катода (К)
гејт (G)
Структура:
Симбол:
A
K
G
Тиристор се може посматрати као два биполарна транзистора (NPN + PNP)
A
K
G

## Slide 3: Тиристор: режими рада и карактеристика
инверзни режим
директни непроводни режим
директни проводни режим

## Slide 4
Инверзни режим: Напон на аноди је нижи него на катоди те тиристор не проводи.
Директни непроводни режим: Напон на аноди је већи него на катоди . Тиристор и даље не проводи. Може прећи у проводни режим ако се деси још једна ствар:
  Напон између аноде и катоде порасте до пробојног напона
  На гејт се доведе позитиван напон.
Директни проводни режим: Проводи струју и има мали напон између аноде и катоде. Како год да је дошло до овог режима, једини начин да се тиристор угаси је да се пребаци у инверзни режим. Напон на гејту није потребан након што се тиристор упали.

## Slide 5
+
-

## Slide 6: Триак
Исти принцип функционисања као и тиристор али може да пропушта струју у оба смјера.
Тријак је у основи паралелна веза два тиристора обрнуте оријентације.
Симбол:
гејт (G)
гејт (G)