## Slide 1: Електромагнетика: магнетна индукција

## Slide 2: Вектор магнетне индукције/ Вектор густине магнетног флукса
Ознака: B Јединица: тесла
Исти правац и смјер као и вектор магнетног поља.
Узима у обзир ефекат материјала на јачину магнетног поља.
– магнетна пермеабилност материјала
- магнетна пермеабилност (м.п.) вакума
- релативна м.п. – колико је пута поље јаче у неком материјалу у односу на вакум.

## Slide 3: Био-Саваров закон
Описује магнетну индукцију око праволинијског проводника.
I
r

## Slide 4: Материјали према магнетним својствима
Дијамагнетни
  μr < 1, мало слабе поље
Парамагнетни
  μr > 1, мало појачавају поље
Феромагнетни
  μr >> 1, МНОГО појачавају поље
    примјер: гвожђе
μr ≈ 1

## Slide 5: Релативна магнетна пермеабилност
Парамагнетни и дијамагнетни
материјал | μr
бизмут | 0,99984
сребро | 0,99997
олово | 0,99998
бакар | 0,99999
вода | 0,999992
платина | 1,00027
алуминијум | 1,000096
кисеоник | 1,0000018
ваздух | 1,00000036
Феромагнетни материјали
материјал | почетно μr | максимално μr
супермалој | 100 000 | 300 000
гвожђе | 25 000 | 250 000
пермалој | 10 000 | 50 000
динамо лим | 500 | 7 000
гвоздени лив | 70 | 600
Релативна магнетна пермеабилност говори колико је пута интензитет поља магнетне индукције већи у неком материјалу у односу на то исто поље у вакуму.

## Slide 6: Калем/соленоид
Састоји се од намотаја жицае обмотаних око цилиндричног феромагнетног језгра.
Протоком струје калем постаје магнет.
  N – број намотаја
  L – дужина калема
N
S

## Slide 7: Торус