## Slide 1: Снага у колу наизмјеничне струје

## Slide 2: Отпорник
е

## Slide 3: Отпорник
Тренутна снага је увјек позитивна.
Фреквенција тренутне снаге је два пута већа него фреквенција напона и струје.
Позитивна снага троши електричну енергију на гријање отпорника.

## Slide 4: Кондензатор
ПУЊЕЊЕ
ПРАЖЊЕЊЕ
ПУЊЕЊЕ
ПРАЖЊЕЊЕ
ПУЊЕЊЕ
ПРАЖЊЕЊЕ

## Slide 5: Кондензатор
Тренутна снага има двоструко вишу фреквенцију него напон и струја.
Позитивна снага => пуњење (узимање енергије од извора)
Негативна снага => пражњење (повратак енергије у извор)
Не врши се никакав рад (не помјера се терет, не грије се нешто) али према Џуловом закону постоји снага.

## Slide 6: Калем

## Slide 7: Калем
Као и код кондензатора пола времена је тренутна снага негативна а пола позитивна.
Пола времена се калем пуни електричном енергијом а пола времена враћа електричну енергију назад у коло.
Енергија се складишти у магнетном пољу.

## Slide 8: Снага
Више врста снаге
Активна снага: P
  Троши енергију на загријевање отпорности. Стварна снага.
  Јединица: W.
Реактивна снага: Q
  Снаге на калему и кондензатору су реактивне снаге.
  Ефективно не троши енергију (само прима и враћа је назад).
  Иако не троши енергију, проводници свеједно морају бити димензионисани за струју која ће бити произведена и добављач ће свеједно наплатити производ струје и напона.
  Јединица: VAr (волтампер реактивни)

## Slide 9: RLC коло
фактор снаге:
Снага:

## Slide 10: Снага
Привидна снага: S
  јединица: VA (не може се користити W јер садржи и реактивну снагу)
Привидна снага је производ ефективног напона и струје.
Ово је снага за коју ће проводници бити димензионисани и која ће бити наплаћена.
Укључује у себи активну и рективну снагу.
Фактор снаге говори колики дио привидне снаге се стварно користи за стварни рад, на активну снагу.
Фактор снаге се изражава у процентима.
Најчешћа реактивна снага је проузрокована импедансом намотаја електромотора.

## Slide 11: Резонантна фреквенција
На овој фреквенцији капацитивне и индуктивне импедансе се поништавају и импеданса је чисто отпорна.
Користи се за повећање фактора снаге.
Резонантна фреквенција

## Slide 12: Резонантна фреквенција
Када је коло на резонантној фркевенцији реактансе кондензатора () и калема () су једнаке тако да је њихова разлика 0. Збого овога је имагинарни дио импедансе 0. Импеданса је у потпуности реална. Фазна разлика је 0.
Због свега овога фактор снаге је 1 (100%).
Постројења која имају доста електричних машина (електричне машине у себи садрже доста индуктивних елемената (L)) високе снаге обично имају проблем са ниским фактором снаге јер су реактансе калема велике и тиме је и фазна разлика велика.
Овако нешто се отклања додавањем кондензатора у коло да би се смањила фазна разлика.

## Slide 13: Резонантна фреквенција
Може звучати чудно да додавањем додатних елемената можемо смањити губитке, јер након свега додајемо додатну снагу која није активна.
У стварности ово функционише јер је пуњење кондензатора у против фази са пуњењем калема. Тако да када се кондензатор празни калем се пуни и обрнуто.
Ако су добро димензионисани неће тражити додатну енергију из мреже или је враћати у њу. Те стога њихова укупна снага је 0, што нам оставља само активну снагу отпорносит.