## Slide 1: ON/OFF и PID регулација

## Slide 2: ON/OFF регулатор
Води систем паљењем и гашењем неког уређаја.
Веома једноставан за имплементацију.
Има проблем са циклирањем око задане величине (због инерције читавог система укључујући аутоматику).
Ако је инерција мала може да пали и гаси систем исувише често.
Често паљење и гашење се сузбија тајмерима.

## Slide 3: PID регулација
PID регулација је комбинација три врсте регулатора:
  Пропорционални (P)
  Интегрални (I)
  Диференцијални (D)
PID регулатори се могу подесити да имају својство појединачних регулатора (P, I или D) или било које комбинације.

## Slide 4: Прости регулатори: Пропорционални (P)
u(t)=Kp*e(t)
Kp – коефицијент пропорционалности
Брзо реагује
Не отклања у потпуности

## Slide 5: Прости регулатори: Интегрални (I)
u(t)=Ki*ʃe(t)dt
Ki – коефицијент интегрирања
Интеграл = кумулативна сума
Спор
Трајно отклања одступања.

## Slide 6: Прости регулатори: Диференцијални (D)
u(t) = Kd*de(t)/dt
Kp – коефицијент диференцијала
ВЕОМА брза реакција
Ако је грешка константна u је 0
Нема смисла за самостално коришћење
Практична имплементација:
u(t)=Kd*(e(t)-e(t-∆t))/∆t

## Slide 7: Сложени регулатори

## Slide 8: PI регулатор
Комбинација P и I регулатора
P
I
e
u
+
+
e(t)
t
u(t)
t
Ti
E
Kp*E
Ki E Ti = Kp E

## Slide 9
Ti вријеме потребно да излаз са интегришућег регулатора достигне вриједност на пропорционалном регулатору.
Тi – интегрално вријеме / интегрална временска константа.
Једнакост има само смисла када је грешка константна...

## Slide 10: PD регулатор
Комбинација P и D регулатора
Брзо реаговање али не отклањају у потпуности грешку.
P
D
e
u
+
+
e(t)
t
u(t)
t
E
Kp*e(t)

## Slide 11: PID регулатор
Комбинација P, I и D регулатора.
Преко коефицијената може се подесити колико P, I и D желимо.
Коефицијенти
  Kp – коефицијент пропорционалности / пропорционално појачање
  Ti – временска константа интеграције / вријеме интеграције / интегрално вријеме
  Td – временска константа диференцијације / вријеме диференцијације / диференцијално вријеме
e(t)
t
u(t)
t
E
Kp*e(t)
Ki E Ti = Kp E
Ti
P
D
e
u
+
+
I

## Slide 12: PID регулатор
Подешавањем коефицијената можемо добити било који други регулатор.
  Td = 0 => PI регулатор
  Ti веома велико = > PD итд.
Подешавањем коефицијената може се добити оптимална комбинација брзине, стабилности и прецизности.