## Slide 1: Систем аутоматског управљања (САУ)

## Slide 2: Блок шема управљачког система
Нема повратне спреге
Реаговање на улаз на веома предвидљив начин без обзира на излаз
Управљачки систем
Процес или објекат управљања
x(t) – улазна величина
u(t) – управљачка промјенљива/сигнал
y(t) – управљана величина
z(t) –
поремећај

## Slide 3: Блок шема система аутоматског управљања
Управљачки систем
Процес или објекат управљања
Управљачки систем
Процес или објекат управљања
x(t) – задана/улазна величина
u(t) – управљачка промјенљива
y(t) – управљана величина
z(t) –
поремећај
Систем са дјелимичном компензацијом

## Slide 4: Блок шема система управљања
Програмски уређај
Управљачка јединица
Извршни орган
Процес/објект управљања
x
m – управљачко
дјеловање
u
z1
z2
z3
zn
...
Управљачки систем
y

## Slide 5: Предности и недостаци
Недостатак
Предност
Непостојање потпуне компензације управљане величине
Цијена
Стабилност

## Slide 6: Секвенцијално управљање
Секвенцијално извршавање наредби
Наредбе представљене алгоритмом >
Старт
Ниво горива > 10
Укључи пумпу
НЕ
Да
Отвори вентил горива
Напајање на алансер
Крај

## Slide 7: Секвенцијално управљање
Примјер програматор машине за веш.
Цилиндар се окреће и различити дискови на њему су различито засјечени да у различитим тренутцима затворе струјни круг.

## Slide 8: Секвенцијално управљање: PLC
PLC (Programmable Logic Controller) су индустријски мини рачунари (ВЕОМА прости) у које се учитава програм/алгоритам на основу којег машина којом управљају функционише.
Најчешће програмирани путем ladder логике

## Slide 9
Примјер програма PLC који пали зелено свјетло ако је у учионици мање од 120 ученика и црвеноу противном.
Ако сензор детектује улазак повећај број ученика
Ако детектује излазак, смањи
Ако је мање од 120 ученика укључи зелено
Ако зелено није укључено укључи црвено